## Slide 1
Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Wydział Ochrony Środowiska
Katowice, 11 września 2017 roku

## Slide 3
Dnia 7 kwietnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego
jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
UCHWAŁA NR V/36/1/2017
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

## Slide 4
Wszystkie urządzenia grzewcze na paliwa stałe o mocy do 1 MW, np.: kotły grzewcze domowe, piece kaflowe, kominki, piece do wypieku pizzy, chleba, kotły grzewcze w przedsiębiorstwach, lokalnych kotłowniach, budynkach użyteczności publicznej, zakładach opieki….
Jakich urządzeń dotyczy uchwała antysmogowa ?

## Slide 5
jest
Kocioł grzewczy
zasypowy lub automatyczny:
* pozaklasowy
*klasy 3
*klasy 4
Kominek /piec bez certyfikatu
ma być
Kocioł grzewczy
zasypowy ( w tym ZGAZOWUJĄCY DREWNO) lub automatyczny:
* klasy 5
* ecoprojekt
Kominek / piec ecoprojekt

## Slide 6
Jakie terminy obowiązują dla urządzeń grzewczych?
od 1 września
2017 roku
* Montaż kotła grzewczego po raz pierwszy
* Każda wymiana kotła grzewczego
*Montaż kominka/pieca po raz pierwszy
*każda wymiana kominka /pieca
daty przejściowe
Wymiana kotła zainstalowanego przed 1 września 2017:
*do 1 stycznia 2022 roku (>10 lat)
*do 1 stycznia 2024 roku (5-10 lat)
*do 1 stycznia 2026 roku (<5 lat)
*do 1 stycznia 2028 roku (klasa 3 i 4)
(w zależności od czasu eksploatacji)
Wymiana kominka / pieca zainstalowanego przed 1 września 2017:
do 1 stycznia 2023 roku*

## Slide 7
Jakie paliwa stałe można stosować, a jakie są zakazane?
dopuszczone
*węgiel kawałkowy, np. kostka, orzech, groszek
*miał węglowy (nie każdy!)
*paliwa niskoemisyjne, np. koks opałowy
*biomasa stała o wilgotności < 20%
*pellety drzewne
zakazane
Węgiel brunatny i paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla
Paliwa, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu <3mm wynosi >niż 15%
Muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem
Biomasa stała o wilgotności > 20%

## Slide 8
Uchwała antysmogowa to pierwszy krok.
Kolejny krok to potrzeba zmian w przepisach:
dla kotłów – jest
dla paliw stałych – brak
Co jeszcze:
przemyślany i dobrze zaprojektowany „skrojony na miarę” system finansowy,
Skuteczna kontrola, edukacja, zmiana mentalności…..

## Slide 9
KONTROLA REALIZACJI UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ